## Slide 2
记住这个函数是开启任务调度器
开启调度器

## Slide 3
将任务A的寄存器值存入CPU就是执行任务A，任务A的寄存器值保存在创建任务时的任务堆栈里
在开启调度器的函数xPortStartScheduler()里面

## Slide 5
中断使用
中断以外使用

## Slide 7
启动第一个任务函数
在开启任务调度器的函数里执行的
这段代码由汇编编写的

## Slide 8
8字节对齐
获取向量表寄存器的地址
上面获取MSP的初始值，赋值给现在的MSP指针（栈顶指针），相当于复位了
之前打开任务调度之后，中断被屏蔽掉了，这里重新打开中断

## Slide 9
将r4-r11寄存器的值手动出栈（idmia出栈汇编指令）
使能所有中断
退出中断，使用psp指针，并跳转到该任务函数
（根据任务函数地址）
在任务堆栈中出栈
包括RAM
进入SVC中断服务函数，将任务的数据恢复到CPU跳转到任务函数

## Slide 10
后面的任务切换都是在pendsv中断执行

## Slide 16
滴答定时器中断服务函数
触发pendsv中断

## Slide 17
API函数触发pendsv中断
操作和滴答定时器中断里一样，将寄存器ICSR第28位写1触发中断

## Slide 18
保存
恢复
进入pendsv中断前自动压栈用PSP指针，退出中断之后自动出栈也是用的PSP
自动压栈
PSP指向R0
压栈之后，栈顶指针保存在任务控制块中，恢复时通过控制块就能找到任务栈，就能恢复现场
从任务控制块中取出第一个成员，也就是栈顶指针，然后将手动压栈完成之后的MSP指针赋值给栈顶指针，这样栈顶指针就保存了现场的地址，恢复时只需要从任务控制块找出栈顶指针就能恢复现场
手动压栈
MSP指向r4

## Slide 19
PendSV中断服务函数
自动出栈然后将出栈后地址（PSP）赋值给MSP
R2获得栈顶指针的地址
此时栈顶指针的地址就是压栈之后MSP的地址
关中断（5-15）
寻找获取最高优先级的任务控制块（即将运行的任务）
开中断出栈
获取新任务的栈顶指针
手动出栈恢复r4-r11
PSP指向寄存器自动出栈
跳转执行任务函数

## Slide 20
获取到任务中最高优先级的指令